Т Е С Т Ы

по  предмету: «Технология и организация  строительных  процессов»

Основные  положения  технологии  строительных  процессов.

- Что понимается под технологией строительных  процессов?

а) порядок производства работ;

б) последовательность и организация производства работ;

в) способы переработки материалов и с целью превращения их в готовые части зданий.

2.  Что включает в себя технологическая  подготовка к производству работ?

а) геодезическая разбивка осей здания;

б) изучение проектно-сметной документации;

в) комплекс организационных и технических мероприятий по подготовке фронта

работ, рабочих бригад, складов и средств механизации работ.

- Какая документация необходима для технологической подготовки к производству работ?

а) рабочие чертежи и сметы;

б) проект производства работ и технологические карты;

в) строительные нормы и правила, ГОСТы, инструкции.

4. Какие процессы включают земляные работы?

а) разработка грунта и его погрузка в автотранспорт;

б) подготовительные, вспомогательные и основные;

в) разбивка земляных сооружений и разработка грунта.

5. В каких документах решаются вопросы производства земляных работ?

а) в технологических картах проекта производства работ;

б) в рабочих чертежах, выдаваемым заказчиком;

в) в документах по отводу земельного участка под застройку.

6. От чего зависит выбор монтажного крана в ППР?

а) от наличия кранов на базе механизации работ;

б) от технических параметров: максимальный вес конструкции, вылет  крюка крана, высота подъема крюка, длина стрелы;

в) от экономиче6ской целесообразности применения кранов.

7. За счет чего обеспечивается прочность и устойчивость каменной кладки?

а) применение прочных каменных материалов;

б) соответствующей системной перевязки швов;

в) высокой квалификацией каменщиков.

8. Что означает «делянка» в каменных работах?

а) зона расположения материалов и зона работы;

б) разбивка кладки по высоте;

в) фронт работ  (длина стены) для одного звена каменщиков.

9. Каково назначение изоляционных  покрытий?

а) противодействие городскому шуму (транспорт, работа предприятий);

б) защита конструкций  и внутренних помещений зданий от проникновения влаги (грунтовых вод, атмосферных осадков);

в) защита от снега и наледи.

10. Каково назначение кровель?

а) защита от атмосферных осадков, солнечной инсоляции и температурных колебаний воздуха;

б) противодействие паровоздушной среде внутри здания;

в) защита от движений воздуха (ветра) и дождя.

11. Как разделяются по качеству штукатурные покрытия?

а) в зависимости от требований рабочего проекта;

б) по согласованию с заказчиком;

в) простая, улучшенная, высококачественная.

12. Каково назначение проекта производства работ?

а) снизить стоимость строительства;

б) улучшить качество работ;

в) упорядочить организацию работ на строительной площадке.